M07 - Planificació i administració de xarxes
Nil Massó
Encaminaments

2022

### 1ª part: Configuració bàsica de la xarxa
Configura les interfícies FastEthernet dels routers R1, R2 i R3 amb l'adreça més alta de la xarxa corresponent
-interface faX/X
-ip address <ip> <mask>
-no shutdown
R1	fa1/0	172.16.159.254 255.255.248.0
	fa0/0	172.16.135.254 255.255.248.0
R2	fa1/0	192.168.0.46 255.255.255.240
	fa0/0	192.168.0.30 255.255.255.240
R3	fa1/0	192.168.1.78 255.255.255.240
	fa0/0	192.168.1.62 255.255.255.240

- Configura les interfícies de fibra òptica dels routers R0, R2 i R3.
  R0 ha de tenir l'adreça més baixa
-interface faX/X
-ip address <ip> <mask>
-no shutdown
R0	fa4/0	172.16.0.1 255.255.255.252
	fa5/0	172.16.0.9 255.255.255.252
R2	fa4/0	172.16.0.2 255.255.255.252
R3	fa4/0	172.16.0.10 255.255.255.252

Configura les interfícies sèrie dels routers R0 i R1.
R0 ha de tenir l'adreça més baixa.
La velocitat ha de ser de 1000000
-interface seX/X
-ip address <ip> <mask>
-clock rate 1000000
-no shutdown
R0	10.0.0.101 255.255.255.252
R1	10.0.0.102 255.255.255.252

- Completa la configuració de xarxa dels Pcs
-Posar a la default gateway la ip corresponent
- Comprova que els PCs connectats al mateix router es poden fer ping entre ells
- Connecta R2 i R3 amb un cable de fibra òptica.
  Configura R2 amb l'adreça més baixa de la xarxa 172.16.0.16 / 30
-interface faX/X
-ip address <ip> <mask>
-no shutdown
R2	172.16.0.17 255.255.255.252
R3	172.16.0.18 255.255.255.252

### 2ª part: Configuració de l'encaminament
Configura l'encaminament del router R0 de forma que permeti comunicar les xarxes dels PCs 0 a 3.
Configura una ruta per cada xarxa indicant la següent adreça on ha de reenviar els missatges
-ip route <ip> <and mask of the destination network> <interface>
Configura l'encaminament dels routers R2 i R3 de forma que permeti comunicar les xarxes dels PCs 0 a 3.
Fes-ho configurant una ruta per cada xarxa indicant la següent adreça on han de reenviar els missatges
-ip route <ip> <and mask of the destination> <next router ip>
- Comprova que els PCs 0 a 3 es poden fer ping entre ells
- Afegeix en els routers R2 i R3 una ruta per defecte cap al router R0 indicant la següent adreça on han de reenviar els missatges
- Configura l'encaminament del router R0 de forma que pugui reenviar els missatges destinats a les xarxes connectades al router R1.
  Configura una ruta per cada xarxa indicant la interfície de sortida per on ha de reenviar els missatges
- Configura l'encaminament del router R1 de forma que pugui reenviar els missatges destinats a les xarxes dels PCs 0 a 3.
  Configura una ruta resumida per les xarxes dels PCs 0 i 1, i una altra ruta resumida pels PCs 2 i 3.
  Fes-ho indicant la següent adreça on ha de reenviar els missatges
  La màscara ha de ser la més gran possible
- Comprova que tots els PCs es poden fer ping entre ells
- Afegeix una connexió entre R2 i R3 amb un cable de fibra òptica.
  Configura R2 amb l'adreça més baixa de la xarxa 172.16.0.16 / 30
- Configura en R2 i R3 rutes estàtiques per les xarxes des del PC0 al PC3 indicant la interfície per on s'han de reenviar els missatges
- Fes diversos pings des del PC0 i el PC3. Fixa't per on passa cada missatge
- En els routers R2 i R3, canvia la configuració de les rutes que comuniquen les seves xarxes passant pel router R0 fent que siguin rutes flotants amb una mètrica de 250
- Torna a fer diversos pings des del PC0 i el PC3. Ha canviat alguna cosa en el camí que segueixen els missatges?
### 3ª part: Configuració de la seguretat i l'accés remot
- Configura en els routers R1, R2 i R3 la contrasenya encriptada per accedir al mode administrador: S@P@
- Configura en els routers R1, R2 i R3 la contrasenya per accedir per Telnet (línies 0 a 4): sapa
- Comprova que pots accedir per Telnet als routers R2 i R3 des dels PCs 4 i 5
- Comprova que pots accedir per Telnet al router R1 des dels PCs 0 a 3